## Slide 1: OTA Update für Raspberry Pi Pico W
Lösche alle Dateien auf dem Pico
    Es macht Sinn mit einem ganz „leeren“ Pico anzufangen, um erste Erfahrungen zu sammeln und ggf. Datenverlust zu vermeiden (s. letzte Seite über Vorsichtsmaßnahmen !).
Lade folgende drei Dateien auf den Pico
      main-alt.py # Kopie der „alten“ main.py Datei
      init.py # WLAN-Zugang Daten und Funktion
      ugit.py # Funktion zum Laden von GitHub
Eingabe der WLAN Zugangsdaten
Gebe deine WLAN Zugangsdaten oben in die Datei init.py ein
und speichere diese auf dem Pico
Starte main-alt.py
  Jetzt sollte die interne Led langsam 6 Mal blinken, bevor das Programm normal beendet wird.

## Slide 2: OTA Update für Raspberry Pi Pico W
Verbinde den GPIO0 Pin mit Masse
Starte main-alt.py erneut Jetzt beginnt der Download der neuen Dateien von der GitHub Plattform. Alternativ kann man auch den Pico vom PC trennen und ohne diesen (autark) starten lassen. Dann muss man halt die Datei main-alt.py kopieren auf main.py, damit diese beim Start automatisch ausgeführt wird.
Warten bis der Download zu Ende ist und der Pico zurückgesetzt wird
Der Pico startet erneut – ggf. muss man das USB-Verbindungskabel kurz entfernen und danach wieder anstecken.
Jetzt wird das neue Programm, das von GitHub geladen wurde ausgeführt. Erkennbar durch ein schnelles Blinken der internen LED.

## Slide 3: OTA Update für Raspberry Pi Pico W
!!! Vorsicht ist geboten !!
Beim automatischen Download von dem GitHub Repository werden auch alle lokalen Dateien auf dem Pico entweder neu aufgespielt (wenn sie im GitHub Repository vorhanden sind) oder gelöscht. Wenn man das nicht will, muss man alle lokalen Dateinamen (Am Anfang von ugit.py) auflisten, die nicht verändert oder gelöscht werden sollen.
Beispiel (ugit.py Zeile 28):
ignore_files = ['/ugit.py', '/init.py', '/main-alt.py']
Diese drei oben genannten Dateien bleiben dann erhalten.